# Semaine du 11/10/2023
## 1. Correction de l'activité
Activité 1 p 132
## 2. Leçon sur la puissance électrique

Chapitre VIIIa : Puissance électrique / I. La puissance électrique / 1. Étude d’une plaque signalétique / Sur tout appareil électrique on trouve une plaque signalétique portant différentes informations : / - 230V AC : C’est la tension nominale d’alimentation. (Pour fonctionner correctement cet appareil doit être alimenté avec une tension alternative de valeur efficace 230V) / - 50 Hz : C’est la fréquence nominale. que doit avoir la tension d’alimentation. / - 1900 W : C’est la puissance nominale de cet appareil. / 2. Notation et unité. / Grandeur physique Symbole de la grandeur physique Unité Symbole de l'unité Appareil de mesure Puissance P Watt W Wattmètre.. / Exemples : / - sèche cheveux 1500W / - lampe à économie d’énergie 20W / - lampe à filament 100W / - radio 5W / - four 3000W / 3. Calcul de puissance. / La puissance électrique dépend à la fois de la tension U d’alimentation et de l’intensité I, pour tout les appareils alimentés en continu on a la formule : / P = U x I / P en W / U en V / I en A / Si U = 6V et I = 100mA = 0,1A / II. Qu'est-ce que la puissance ? / Pour une lampe : Elle a un rapport avec la « luminosité » de la lampe. Attention on ne peut pas comparer la puissance d'une lampe à économie d'énergie et une lampe à filament : ce n'est pas la même technologie. / Pour un radiateur : Plus un radiateur est puissant, plus il peut fournir de chaleur pendant un certains temps.

## 3. Exercices faits en classe
Ex 4 p 142
a. Puissance nécessaire pour que l'appareil fonctionne normalement.
b. 2W et 0,6W
c. La plus puissance (2W) brillera le plus.
Ex 5 p 142
a.
b. J’écris la formule permettant de calculer la puissance
P = U x I
P en W
U en V ; U = 5,98V
I en A ; I = 0,60A
P = 5,98 x 0,3 = 1,794W
La puissance de cette lampe est de 1,794W.
d. C'est environ la valeur de la puissance nominale de cette lampe 1,8W